(EC)642/2009

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

TELEVİZYONLAR İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2011/….)

(TASLAK)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, televizyonların piyasaya arz edilmesi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ piyasaya arz edilen televizyonları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin Televizyonlar İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine (EC) 642/2009 sayılı Komisyon Regülasyonuna paralel olarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olup;

a) Açık (on) modu: Televizyonun şebekeye bağlı ve ses ve resim ürettiği durumu,

b) Bilgi ya da durum ekranı: saatler dahil olmak üzere, bilgi veren ya da cihazın durumunu gösteren sürekli işlevi,

c) Ev modu: imalatçının normal ev kullanımı için tavsiye ettiği televizyon ayarını,

ç) Hazır bekleme modu / modları: cihazın şebekeye bağlı ve çalışmak için şebekeden enerji aldığı ve sadece tekrar devreye girme işlevi ya da tekrar devreye girme işlevi ve sadece etkin durumdaki tekrar devreye girme işlevinin gösterilmesi ve/veya bilgi ya da durum ekranı işlevlerini sınırlı veya sınırsız bir süreyle sağladığı durumu,

d) Kapalı (off) modu: sadece kapalı modu gösteren durum ve 20047108/AT Yönetmeliğine uygunluğu sağlamaya yönelik işlevleri sağlayan durum dahil olmak üzere, cihazın şebekeye bağlı olduğu ve herhangi bir işlev gerçekleştirmediği durumu,

e) Tam HD çözünürlük: En az 1920 x 1080 piksel fiziksel piksel sayımına sahip ekran çözünürlüğünü

f) Tekrar devreye girme işlevi: uzaktan kumanda, dahili sensör, açık mod dahil ek işlevler sağlayan durum zamanlayıcısı gibi bir uzak anahtar ile açık mod dahil diğer modların devreye girmesini sağlayan işlevi,

g) Televizyon: televizyon setini ya da televizyon monitörünü,

ğ) Televizyon monitörü: DVI ve SDI gibi standart dışı video sinyal yolları hariç cinch (komponent, kompozit), SCART, HDMI ve gelecek kablosuz standartlar gibi standart video sinyal yolları üzerinden linkli harici bir kaynak aygıttan gelen ses sinyallerini isteğe bağlı olarak kontrol eden ve yineleyen ancak yayın sinyallerini alıp işleyemeyen, televizyon yayın sinyalleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen video sinyalini entegre bir ekran üzerinde gösterecek şekilde tasarlanmış ürünü,

ı) Televizyon seti: bir model ya da sistem tanımlaması altında piyasaya arz edilen ve bir ekrandan ve bir veya daha çok tuner / alıcı ve dijital çok yönlü disk (DVD), sabit disk sürücüsü (HDD) ya da videokaset kaydedici (VCR) gibi gerek ekranla bir arada tek bir ünite içinde gerekse bir ya da daha çok ayrı ünite şeklinde isteğe bağlı ilave işlevlerden oluşan, esas itibarıyla ses ve görüntü sinyallerinin görüntülenmesi ve alınması için tasarlanmış ürünü,

(i) Zorunlu menü: İmalatçı tarafından önceden tanımlanan ve televizyon kullanıcısının televizyonu ilk çalıştırdığında belli bir ayarı seçmesi gereken, televizyon ayarları grubunu,

ifade eder.

Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekleri

MADDE 5 – (1) Televizyonlara ait çevreye duyarlı tasarım gerekleri Ek I’de belirtilmiştir. Çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluk, Ek II’de belirtilen yöntemlerle belirlenir.

Uygunluk İşareti

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtildiği şekilde, bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorundadır.

Uygunluk değerlendirme işlemi

MADDE 7 – (1) Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemi, anılan Yönetmeliğin Ek IV’ünde açıklanan iç tasarım kontrol sistemi ya da Ek V’inde açıklanan yönetim sistemine göre yerine getirilir.

(2) Uygunluk değerlendirme işlemi için verilecek teknik dosya, bu Tebliğin Ek I’inin, bölüm 5’inin 1 inci maddesinde belirtilmiştir.

Piyasa gözetim ve denetim amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Piyasa gözetim ve denetimi, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek III’te belirtilen doğrulama prosedürüne uygun olarak yapılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek I

Çevreye duyarlı tasarım gerekleri

I. AÇIK (ON) MODDAKİ GÜÇ TÜKETİMİ

1. 20 Ağustos 2010  20 Ağustos 2011   tarihinden itibaren:

dm2 cinsinden ifade edilen görülebilir ekran alanı A olan bir televizyonun açık (on) moddaki güç tüketimi aşağıdaki sınırları aşmayacaktır:

|  | Tam HD çözünürlük | Diğer bütün çözünürlükler |
| --- | --- | --- |
| Televizyon setleri | 20 Watt + A x 1,12 x 4,3224 Watt/dm2 | 20 Watt + A x 4,3224 Watt /dm2 |
| Televizyon monitörleri | 15 Watt + A x 1,12 x 4,3224 Watt/dm2 | 15 Watt + A x 4,3224 Watt /dm2 |

2. 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren:

dm2 cinsinden ifade edilen görülebilir ekran alanı A olan bir televizyonun açık (on) moddaki güç tüketimi aşağıdaki sınırları aşmayacaktır:

|  | Bütün çözünürlükler |
| --- | --- |
| Televizyon setleri | 16 Watt + A x 3,4579 Watt /dm2 |
| Televizyon monitörleri | 12 Watt + A x 3,4579 Watt /dm2 |

II. HAZIR BEKLEME / KAPALI MODDAKİ GÜÇ TÜKETİMİ

1. 7 Ocak 2010  7 Ocak 2012  tarihinden itibaren:

(a) “Kapalı (off)” moddaki güç tüketimi:

Televizyonların herhangi bir kapalı (off) durumdaki güç tüketimi, 1,00 Watt’ı geçmeyecektir.

(b) “Hazır bekleme” modundaki / modlarındaki güç tüketimi:

Televizyonların, sadece yeniden devreye girme işlevi sağlayan ya da sadece yeniden devreye girme işlevi ve etkinleştirilen yeniden devreye girme işlevinin gösterilmesini sağlayan herhangi bir durumdaki güç tüketimi, 1,00 Watt’ı geçmeyecektir.

Televizyonların, sadece bilgi ya da durum ekranı sağlayan ya da sadece yeniden devreye girme işlevi ile bilgi ya da durum ekranı kombinasyonunu sağlayan herhangi bir durumdaki güç tüketimi, 2,00 Watt’ı geçmeyecektir.

(c) Kapalı mod ve/veya hazır bekleme modunun varlığı:

Televizyonlarda, televizyon şebekeye bağlı iken, ilgili kapalı mod ve/veya hazır bekleme modu güç tüketim sınırlarını aşmayan bir kapalı mod ve/veya hazır bekleme modu ve/veya başka bir mod bulunacaktır.

(d) Bir bir ya da daha çok ayrı üniteler halinde bir ekran ve bir ya da daha çok tuner / alıcı ve dijital çok yönlü disk (DVD), sabit disk sürücü (HDD) ya da videokaset kaydedici (VCR) gibi veri depolama ya da görüntüleme için isteğe bağlı ilave işlevlerden oluşan televizyon setleri için, (a) ila (c) maddeleri ekran ve ayrı ünite(ler) için ayrı ayrı geçerli olacaktır.

2. 20 Ağustos 2011  20 Ağustos 2012   tarihinden itibaren:

(a) “kapalı mod”da güç tüketimi:

Televizyonların herhangi bir kapalı moddaki güç tüketimi, aşağıdaki paragraftaki şart yerine getirilmedikçe 0,30 Watt’ı geçmeyecektir.

Kapalı konuma getirildiğinde televizyonu 0,01 Watt’ı aşmayan güç tüketimine sahip bir duruma getiren, kolaylıkla görülebilen bir anahtarı olan televizyonlar için, televizyonun başka bir kapalı moddaki güç tüketimi 0,50 Watt’ı geçmeyecektir.

(b) “Hazır bekleme modunda / modlarında” güç tüketimi

Televizyonların, sadece devreye girme işlevi sağlayan veya sadece devreye girme işlevi ve etkinleştirilmiş yeniden devreye girme işlevi gösterimi sağlayan herhangi bir moddaki güç tüketimi, 0,50 Watt’ı geçmeyecektir.

Televizyonların, sadece bilgi veya durum ekranı sağlayan veya yeniden devreye girme işlevi ile birlikte bilgi veya durum ekranı sağlayan herhangi bir moddaki güç tüketimi, 1,00 Watt’ı geçmeyecektir.

(c) Kapalı modun ve/veya hazır bekleme modunun varlığı:

Televizyonlarda, televizyon şebekeye bağlı iken, ilgili kapalı mod ve/veya hazır bekleme modu güç tüketim sınırlarını aşmayan bir kapalı mod ve/veya hazır bekleme modu ve/veya başka bir mod bulunacaktır.

(d) Otomatik kapanma:

Televizyonlar, aşağıdaki özelliklere sahip bir işlev sağlayacaktır:

- Açık (on) moda son kullanıcı müdahalesinden ve/veya kanal değişikliğinden itibaren en fazla 4 saat sonra televizyon otomatik olarak açık modan hazır bekleme (standby) moduna veya kapalı (off) moda veya kapalı mod ve/veya hazır bekleme moduna ait güç tüketim sınırlarını aşmayan başka bir moda geçecektir.

- Televizyonlar, otomatik olarak açık modan ilgili modlara geçmeden önce bir uyarı mesajı gösterecektir.

Bu işlev, varsayılan olarak ayarlanacaktır.

(e) Bir ekrandan ve bir veya daha çok tuner / alıcı ve dijital çok yönlü disk (DVD), sabit disk sürücüsü (HDD) ya da ayrı olarak videokaset kaydedici (VCR) gibi ayrı ünite şeklinde isteğe bağlı ilave işlevlerden oluşan televizyon setleri için, (a) ila (d) maddeleri ekran ve ayrı ünite için ayrı ayrı geçerli olacaktır.

3. ZORUNLU MENÜLÜ OLARAK TESLİM EDİLEN TELEVİZYONLAR İÇİN “EV MODU”

20 Ağustos 2010 20 Ağustos 2011 tarihinden itibaren:

Televizyon ilk çalıştırıldığında zorunlu menüsü olan televizyonların zorunlu menüsünde bir “ev modu” bulunacak ve bu mod, televizyon ilk çalıştırıldığında varsayılan seçenek olacaktır. Kullanıcının ilk çalışmada “ev modu” dışında bir mod seçmesi halinde, bu seçeneği teyit etmek için ikinci bir seçim işlemi istenecektir.

4. DORUK PARLAKLIK

20 Ağustos 2010 20 Ağustos 2011 tarihinden itibaren:

- Zorunlu menüsü olmayan televizyonlar: televizyonun imalatçı tarafından teslim edildiği şekliyle açık (on) modundaki doruk parlaklığı, televizyonun sağladığı en parlak açık mod doruk parlaklığının %65’inden az olmayacaktır.

- Zorunlu menüsü olan televizyonlar: ev modunun doruk parlaklığı, televizyonun sağladığı en parlak açık mod doruk parlaklığının %65’inden az olmayacaktır.

5. İMALATÇI TARAFINDAN VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

- 5 inci maddeye göre uygunluk değerlendirme amacıyla, teknik dosyada aşağıdaki öğeler bulunacaktır:

- Ölçümler için test parametreleri:

- Ortam sıcaklığı,

- V cinsinden gerilimi ve Hz cinsinden test frekansı,

- Elektrik besleme sisteminin toplam harmonik bozulması,

- Ses ve video test sinyallerine ait giriş terminali,

- Elektrik testi için kullanılan cihazlar, kurulum ve devrelerle ilgili bilgi ve belgeler;

- Açık (on) mod:

- 100 Watt’a kadar güç ölçümleri için ilk ondalık haneye, 100 Watt’ın üzerindeki güç ölçümleri için ise ilk tamsayıya yuvarlanan Watt cinsinden güç tüketim bilgileri,

- Tipik yayın TV içeriğini temsil eden dinamik yayın içerikli video sinyalinin özellikleri,

- Güç tüketimi konusunda kararlı bir duruma ulaşma adımlarının sırası,

- Zorunlu menüsü bulunan televizyonlar için ayrıca, yüzde cinsinden ifade edilen ev modunun doruk parlaklığının televizyonun sağladığı en parlak açık mod doruk parlaklığa oranı,

- Televizyon monitörleri için ayrıca, ölçümler için kullanılan tunerin ilgili özelliklerinin açıklaması;

- Her hazır bekleme (standby) ve/veya kapalı (off) mod için:

- İkinci ondalık haneye yuvarlanmış olarak Watt cinsinden güç tüketim bilgileri,

- Kullanılan ölçme yöntemi,

- Modun nasıl seçildiğinin ya da programlandığının açıklaması,

- Televizyonun otomatik olarak mod değiştirdiği moda ulaşıncaya kadarki olay dizisi;

- Otomatik kapanma:

Televizyonun otomatik olarak hazır bekleme moduna ya da kapalı (off) moda ya da kapalı mod ve/veya hazır bekleme modu için geçerli güç tüketim sınırlarını aşmayan başka bir duruma gelmeden önceki açık modun süresi;

- Tehlikeli maddeler:

Televizyon, cıva ya da kurşun içeriyorsa, X,X mg olarak cıva miktarı ve kurşun varlığı.

- 20 Ağustos 2010 20 Ağustos 2011 tarihinden itibaren:

Aşağıdaki bilgiler ücretsiz erişimli web sayfalarında yayımlanacaktır:

- 100 Watt’a kadar olan güç ölçümleri için ilk ondalık haneye yuvarlanmış, 100 Watt’ın üzerindeki ölçümler için ise ilk tamsayıya yuvarlanmış Watt cinsinden açık mod güç tüketim bilgileri,

- Her hazır bekleme modu ve/veya kapalı mod için, ikinci ondalık haneye yuvarlanmış Watt cinsinden güç tüketim bilgileri,

- Zorunlu menüsü olmayan televizyonlar için: yüzde cinsinden ifade edilen ve en yakın tamsayıya yuvarlanmış, imalatçının teslim ettiği şekliyle televizyonun açık mod doruk parlaklığının televizyonun sağladığı en parlak açık mod doruk parlaklığına oranı,

- Zorunlu menüsü olan televizyonlar için: en yakın tamsayıya yuvarlanmış, ev mod doruk parlaklığının televizyonun sağladığı en parlak açık mod doruk parlaklığına oranı,

- Televizyon, cıva ya da kurşun içeriyorsa, X,X mg olarak cıva miktarı ve kurşun varlığı.

Ek II

ÖLÇÜMLER

1. Açık mod güç tüketimi ölçümleri

Ek I, Bölüm 1’de belirtilen güç tüketimi ölçümleri, aşağıdaki şartların tamamını karşılayacaktır:

  - Ölçümler, genel kabul görmüş en son ölçüm yöntemlerini dikkate alan güvenilir, hassas ve yinelenebilir ölçüm işlemi kullanılarak yapılacaktır.

  - Açık mod güç tüketimi ölçümü için televizyonların bulunması gereken durum:

- Zorunlu menüsü olmayan televizyon setleri: Madde 1 ve 2’de belirtilen güç tüketimi, imalatçı tarafından teslim edildiği şekliyle televizyonun açık (on) modunda yani, televizyonun parlaklık kontrollerinin imalatçının son kullanıcı için ayarladığı konumda olduğu modda ölçülecektir.

- Zorunlu menüye sahip televizyon setleri: Madde 1 ve 2’de belirtilen güç tüketimi, “ev modu”nda ölçülecektir.

- Zorunlu menüsü olmayan televizyon monitörleri: televizyon monitörü uygun bir tunere bağlanacaktır. Madde 1 ve 2’de belirtilen güç tüketimi, imalatçı tarafından teslim edildiği şekliyle televizyonun açık (on) modunda yani, televizyonun parlaklık kontrollerinin imalatçının son kullanıcı için ayarladığı konumda olduğu modda ölçülecektir. Tunerin güç tüketimi televizyon monitörünün açık moddaki güç tüketimi ölçümleri için ilgili değildir.

- Zorunlu menüye sahip televizyon monitörleri: televizyon monitörü uygun bir tunere bağlanacaktır. Madde 1 ve 2’de belirtilen güç tüketimi, “ev modu”nda belirlenecektir.

  - Genel şartlar:

- Ölçümler, 23 oC +/- 5 oC ortam sıcaklığında yapılacaktır.

- Ölçümler, tipik yayın TV içeriğini temsil eden dinamik yayın-içerikli video sinyali kullanılarak yapılacaktır.

- Ölçümler, televizyon en az bir saat süreyle kapalı (off) modda bulunup, arkasından en az bir saat süreyle açık (on) modda bulunduktan sonra yapılacak ve açık modda en fazla 3 saat içinde tamamlanacaktır.

- İlgili video sinyali, bütün açık mod süresi boyunca gösterilecektir. 1 saat içinde kararlı hale geldiği bilinen televizyonlar için, elde edilen ölçümün burada açıklanan süreler kullanılarak elde edilebilecek sonuçlardan %2’den daha farklı olmadığı gösterilebiliyorsa, bu süreler kısaltılabilir.

- Ölçümler, %95 güvenilirlik seviyesinde %2 ya da daha düşük belirsizlikle yapılacaktır.

- Ölçümler, varsa Otomatik Parlaklık Kontrol işlevi devre dışı bırakılarak yapılacaktır. Otomatik Parlaklık Kontrol işlevi varsa ve devre dışı bırakılamıyorsa, ölçümler ışık ortam ışığı sensörüne doğrudan 300 lux ya da daha yüksek seviyede girerken yapılacaktır.

2. Hazır bekleme / kapalı mod güç tüketimi ölçümleri

Ek I, Bölüm 2’de belirtilen güç tüketimi ölçümleri, aşağıdaki şartların tamamını karşılayacaktır:

- Madde 1(a), 1(b), 2(a) ve 2(b)’de belirtilen güç tüketimi, genel kabul görmüş ölçüm yöntemlerini dikkate alan, güvenilir, hassas ve yinelenebilir ölçüm prosedürü ile ölçülecektir.

- 0,50 W veya daha yüksek güç değerlerinin ölçümü, %95 güvenilirlik seviyesinde %2 ya da daha düşük belirsizlikle yapılacaktır. 0,50 W’ın altındaki güç ölçümleri ise %95 güvenilirlik seviyesinde 0,01 Watt ya da daha düşük belirsizlikle yapılacaktır.

3. Doruk parlaklık ölçümleri

Ek I, Bölüm 4’te belirtilen doruk parlaklık ölçümleri, aşağıdaki şartların tamamını karşılayacaktır:

- Ölçümler, genel kabul görmüş ölçüm yöntemlerini dikkate alan, güvenilir, hassas ve yinelenebilir ölçüm prosedürü ile yapılacaktır.

- Doruk parlaklık ölçümleri, tam (%100) beyaz görüntü veren perdenin “tam perde testi” test modelinin, ekran parlaklık sürücü sisteminde güç sınırlamasının gerçekleştiği ortalama resim seviyesi (APL) noktasını aşmayan bölümü olan kısmını algılayan bir parlaklık ölçer ile yapılacaktır.

- Parlaklık oranı ölçümü, Ek I, Bölüm 4’te belirtilen durumlar arasında geçiş yaparken, parlaklık ölçerin ekran üzerindeki algılama noktasını bozmadan yapılacaktır.

Ek III

DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ

Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen piyasa gözetim ve denetimi sırasında Bakanlık, Ek I’de yer alan şartlar açısından aşağıdaki doğrulama işlemini uygular:

1. Tek bir televizyon ünitesi test edilecektir.

2. (a) Açık (on) mod güç tüketimi Ek I, Bölüm 1, madde 1 ve 2’de belirtilen ilgili sınır değeri %7’den daha fazla aşmıyorsa,

(b) kapalı (of) mod / hazır bekleme (standby) durumlarına ait sonuçlar, Ek I, Bölüm 2, madde 1(a), 1(b), 2(a) ve 2(b)’de belirtilen ilgili sınır değerleri 0,10 W’tan daha fazla aşmıyorsa ve

(c) Ek I, Bölüm 3’te belirtilen doruk parlaklık oranı, %60’ın altına düşmüyorsa,

modelin Ek I’de belirtilen hükümlere uygun olduğu kabul edilecektir.

3. Madde 2(a) ya da (b) ya da (c)’de belirtilen sonuçlara ulaşılamadığı takdirde, aynı modelden üç ünite daha test edilecektir.

4. Aynı modelden üç ünite daha test edildikten sonra;

(a) Açık mod güç tüketimi için son üç ünitenin sonuçlarının ortalaması, Ek I, Bölüm 1, madde 1 ve 2’de belirtilen ilgili sınır değeri %7’den daha fazla aşmıyorsa,

(b) kapalı mod / hazır bekleme durumları için son üç ünitenin sonuçlarının ortalaması, Ek I, Bölüm 2, madde 1(a), 1(b), 2(a) ve 2(b)’de belirtilen ilgili sınır değerleri 0,10 W’tan daha fazla aşmıyorsa ve

(c) Ek I, Bölüm 3’te belirtilen doruk parlaklık oranı için son üç ünitenin sonuçlarının ortalaması, %60’ın altına düşmüyorsa,

modelin Ek I’de belirtilen hükümlere uygun olduğu kabul edilecektir.

5. Madde 4(a) ya da (b) ya da (c)’de belirtilen sonuçlara ulaşılamadığı takdirde, modelin şartlara uygun olmadığı kabul edilecektir.

6. Şartlara uygunluğun kontrolü amacıyla Bakanlık, Ek II’de açıklanan işlemi ve referans numaraları Resmi Gazetede yayımlanan yöntemler de dahil olmak üzere, genel kabul görmüş en son ölçüm yöntemlerini dikkate alan güvenilir, hassas ve yinelenebilir ölçüm işlemlerini kullanacaktır.